## Slide 1
Partyzánské náměstí 7
702 00 Ostrava
tel.:596200111
fax:596118661
www.zuova.cz
Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a PM2.5 na území města Ostravy v letech 2006–2011 zpětné trajektorie
J.Bílek
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

## Slide 6
Lokalita | PM10 limit 40 µg/m3 | PM2,5 limit 25 µg/m3 | maximální koncentrace PM10 | benzo(a)pyren průměr/maximum limit 1 ng/m3
Fifejdy | 44 | neměř. | 700 | 
Přívoz | 49 | 38 | 735 | 5,5 / 56,3
Zábřeh | 42 | 33 | 890 | 
Mariánské Hory | 42 | neměř. | 772 | 4,2 / 77
Přívoz/ZÚ | 41 | neměř. | 955 | 
Radvanice | 56 | 39 | 935 | 9,4 / 92
Koncentrace prašného aerosolu PM10 a PM2,5 - Ostrava - průměr za období 2006 – 2011 (µg/m3)

## Slide 7
Zpětné trajektorie – vliv Polska

## Slide 8
Zpětné trajektorie – Radvanice

## Slide 9
Zpětné trajektorie – Radvanice

## Slide 10
Zpětné trajektorie – Radvanice

## Slide 11
Datum | Možnost příspěvku polských zdrojů | Českobratrská | Zdrojová oblast | Přívoz | Zdrojová oblast | Radvanice | Zdrojová oblast | Zábřeh | Zdrojová oblast
8.1.2006 | ANO | 225 | S | 303 | P,S | 182 | S | 216 | P,S
9.1.2006 | ANO | 270 | P,S | 347 | P,S | 330 | S | 244 | P,S
12.1.2006 | VMM | 148 | P,S | 245 | P,S | 187 | P,S | 173 | P,S
23.1.2006 | ANO | 166 | S | 205 | P,S | - | S | 201 | P,S
24.1.2006 | ANO | 137 | P,S | 211 | P,S | - | P,S | 165 | P,S
29.1.2006 | ANO | 253 | S | 303 | P,S | 220 | S | 295 | P,S
6.2.2006 | ANO | 134 | P,S | 214 | P,S | 162 | P,S | 172 | P,S
 |  | Souhrn |  |  |  |  |  |  | 
ANO | 15 | P | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VMM | 3 | S | 11 |  | 0 |  | 16 |  | 4
NE | 4 | P,S | 11 |  | 22 |  | 6 |  | 18

## Slide 14
BOX model umožňuje zjednodušeně popsat časovou závislost emise-imise v době epizody 2. Předpokládejme, že nastala situace kdy v důsledku nízké rychlosti větru a inverzního zvrstvení nedocházelo k horizontálnímu ani vertikálnímu rozptylu částic mimo okresy Ostrava a Karviná. Pro emise částic z plochy obou okresů 330 kg/h a výšku inverze 200m potom platí
Oba okresy: Výchozí: cPM10 = 50 μg/m3 + 24h: cPM10 = 107 μg/m3 + 48h: cPM10 = 114 μg/m3
OSTRAVA: Výchozí: cPM10 = 50 μg/m3 + 24h: cPM10 = 149 μg/m3 + 48h: cPM10 = 249 μg/m3

## Slide 16
Notes: Dalším indikátorem vhodnosti lokalit pro rekondiční pobyty mohou být pole imisních koncentrací. V následujícím obrázku je mapa znázorňující velikost plochy nad inverzní hladinou 500 m.n.m. překryta vrstvou znázorňující rozložení krátkodobých imisních koncentrací PM10 při velmi špatných rozptylových podmínkách. Pro vytvoření této vrstvy byl použit model rozložení imisních koncentrací zpracovaný ČHMÚ pro 13.11.2011 12:00 až 13:00.
Je zřejmé, že při těchto podmínkách se území s nadmořskou výškou nad 500 m.n.m. již nachází v oblasti s výrazně lepší kvalitou ovzduší. Situaci v této „čisté“ oblasti však stále mohou nepříznivě ovlivnit místní zdroje s lokáním negativním účinkem na kvalitu ovzduší.
Vzhledem k charakteru našeho regionu a jeho topografii se jeví jako přijatelná inverzní výška 500 m. Nad touto výškou se smogová situace projevuje méně častěji a podle topografie se oblast nachází mimo imisně nejzatíženější oblast. Ta tvoří jakýsi trychtýř s širším koncem k polské hranici a zahrnuje v sobě oblast od Těšína po Bohumín, Opavu a Krnov. Třinec je součástí imisně zatížené lokality, nicméně se chová v regionu atypicky. Má své vlastní „klima“ a vítr proudí podél zaříznutého beskydského údolí.
Mapa uvedená v odst.8 je odrazem imisně nejhorší situace. Nadlimitní koncentrace mají plošný charakter a prach zamoří celou oblast popsaného klínu. V této situaci zůstává čistá právě oblast s inverzní výškou nad 500 m.

## Slide 17
Děkuji za pozornost
Jiri.bilek@zuova.cz